深圳市金永光电子有限公司

产品规格书

名称:缺相逆相保护器

型号:E5201

版本:1.0

* *请在使用前详细阅读本手册, 以便掌握正确和安全的使用方法* *

版权所有 * 翻印必究

E5201缺相逆相保护器

技术规格书

- 概述

E5201控制器适用于三相设备在线保护，防止因电源缺相逆相或过流造成的设备损坏或误动作。

- 主要技术参数

  - 使用条件

    - 运行电压：AC220V±10%，50Hz.

    - 运行环境温度：-20～+75℃

    - 储存温度：-30～+80℃

    - 湿度要求：0～90%RH

    - 触点电压：250VAC、30VDC

    - 触点电流：<5A

  - 本产品符合

GB/T 14048.1-2000 、GB14048.5-2001 eqv IEC60947-1:1999；

抗干扰度符合GB4343.2-1999

印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定

- 控制器功能

①正常工作情况下，继电器通电闭合，即常开触点导通，指示灯常亮，三相电接通工作

# ②静态缺相保护：指被保护线路在运行状态或非运行状态时，任意一相发生断相故障，指示灯闪烁，蜂鸣器持续报警

# 注：因主板电源由A相、零线提供，当A相缺相时，此时主板因无电源无法工作，LED指示灯灭，输出接点断开，三相电断开。

# ③错相保护： A、B、C三相任意两相接反，即相序错误，则指示灯闪烁，蜂鸣器持续报警